#### ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่าง

#### 1.  ผู้ขอรับบริการต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง โดยทำการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนส่งตัวอย่างล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

#### 2.  ผู้รับบริการวิเคราะห์ทดสอบน้ำ น้ำเสีย ต้องปฏิบัติดังนี้

  - ภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง ต้องเป็นภาชนะที่สะอาด ผ่านการทำความสะอาด เหมาะสมกับการเก็บตัวอย่าง

  - ปริมาณตัวอย่างที่เก็บขึ้นกับพารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งปริมาณตัวอย่างที่เก็บไม่ควรน้อยกว่า 1 ลิตร

  - ปิดฉลากข้างภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่าง และระบุรายละเอียดลงในฉลากปิดภาชนะบรรจุ

  - ควรส่งตัวอย่างที่เก็บมายังห้องปฏิบัติการทันทีหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากการเก็บตัวอย่าง

  - การเก็บรักษาตัวอย่างระหว่างขนส่งมายังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 4 (C (แช่น้ำแข็ง) และควรเก็บรักษาตัวอย่างตามพารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ ดังนี้

| พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ | ภาชนะเก็บตัวอย่าง | การรักษาสภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| SS, TDS, TS, Color, Acidity, Alkalinity, Turbidity, Chloride | แกลลอนพลาสติกขนาด 5 ลิตร | แช่เย็น 4 °C |
| BOD | แกลลอนพลาสติกขนาด 2 ลิตร | แช่เย็น 4 °C |
| COD, NH3-N, TKN, Hardness, Total Phosphorous (TP) | แกลลอนพลาสติก ขนาด 1 ลิตร | เติมกรด H2SO4 ให้ pH ≤ 2 และแช่เย็น 4 °C |
| Grease & Oil | ขวดแก้วสีชา (เช็ดภายในขวดด้วย Hexane)(ติดต่อเจ้าหน้าที่) | แช่เย็น 4 °C |
| ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) | ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (ติดต่อเจ้าหน้าที่) | (ติดต่อเจ้าหน้าที่) |

3.  ระยะเวลาในการดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่รับตัวอย่าง (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่าง)

4.  เปิดรับตัวอย่าง วันจันทร์ –ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.00 น.